贵州经贸职业技术学院教学、办公及生活设备采购项目

项目编号:  GSCG-GZ-2018-22

# 采购需求文件

招   标   人：      贵州经贸职业技术学院   （盖章）

招标代理机构：   广西桂水工程咨询有限公司  （盖章）

编 制 日 期：       2018 年 5 月

- 资格要求

一般资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有有效的营业执照；

3、项目所在地或公司所在地检察机关出具的近三年无行贿犯罪行为记录证明（“检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函”）；

4、本项目不接受联合体投标。

特殊资格要求:无

二、技术规格、要求及需求一览表

## 1、贵州经贸职业技术学院宿舍组合家具配置方案及规格参数

| 序号 | 设备名 称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 规格 | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生用床 | 2500 | 位 | 6000*850*2000mm | 六人间 | 钢质部分： 钢材采用Q215-AF号钢材 （1）床立柱：采用72×72mm壁厚≧1.2mm高频焊接双面镀锌封口型材管。型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成；立柱内测采用直角造型，结构稳固；外侧呈扇形，安全美观；卡式连接件与立柱齐平整体美观； （2）前床厅：采用90×42壁厚≧1.2mm高频焊接双面镀锌封口型材管，型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成，带加强筋；床厅上下部均为直边，使连接件与前床挺齐平整体美观。 （3）后床厅：采用72*32壁厚≧1.2mm高频焊接双面镀锌封口型材管；下方为圆边，上方为直边，且设计有一缺口，方便床铺板的安装； （4）中立柱：采用90×42壁厚≧1.2mm高频焊接双面镀锌封口型材管，型材成型方式为优质冷轧钢板经成型线轧制而成，带加强筋；床厅上下部均为直边，使连接件与前床挺齐平整体美观。 （5）边立柱上拉换：采用72*32壁厚≧1.2mm高频焊接双面镀锌封口型材管；下方为圆边，上方为直边，且设计有一缺口，方便床铺板的安装； （6）边立柱下拉换：采用50mm×30mm高频焊接封口型矩管，壁厚≧1.2 ㎜。 （7）床厅护栏：护栏支架：￠38×1.2 mm圆管,护栏横支撑：￠16×1.2 mm圆管（不少于2根）,护栏竖支撑：30mm×16mm×1.2 mm椭圆管弧形弯形，高度240mm。 （8）床头护栏：￠20mm×1.2 mm方管，3根。 （9）床换：35mm×（30+20）×1.2mm 高频焊接内外热镀锌型材管，7 根（不含两边）； (10)爬梯钢架：采用40*20*1.2mm椭圆管,加装冲压防滑踏板；爬梯踏步规格：320*95mm采用冷轧钢板一次性冲压成型，带具有防滑作用的夜光横条。 （11）链接方式：采用“H”型卡扣式连接无螺丝连接），床立柱和床护栏管材开口处均加装塑料胶套。 (12)工艺：钢材采用相当于“首钢”、“攀钢”、“宝钢”等国家标准大厂钢材，高频焊接冷轧封口钢材，成型前经过特殊防腐处理，钢管焊接要求：按GB/T3325-1995，CO2 保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。钢管涂装要求：银灰色，各钢件经酸洗磷化及抛丸机打砂除油除锈脱脂处理后，高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂，195-205 摄氏度高温固化。喷涂均匀，表面光泽度为80%，硬度＞0.4，冲击强度4N-M，附着力＞2 级，粉膜厚度20UM，保证喷塑质量的稳定性和可靠性。 木质部分： 木质部分材质描述： （1）基材：采用≥16mm厚E1级多层实木生态板，甲醛释放量达到国家标准，面板E1级多层实木生态板，带防伪标识；柜体背板采用≥5mm中密度板制作。封边:截面处采用优质≥1.0mm 厚PVC封边条；热熔胶,全自动封边机封边,粘接牢固,无脱胶、无鼓泡、防水。 （2）铺板 床板: 采用二面光无缝整块12㎜厚度的杉木铺板,四根加强筋紧固，木材平衡含水率≤12％，均匀排布，无缝连接，双面光滑，无腐朽、虫蛀、漏节、死节现象，单面刨光拼接成型，拼板之间缺角不能大于3mm，并且不得使用边角料，床板长宽尺寸必须符合铁床的规格要求，床板安装后与床厅上沿平齐。 （3）整体衣柜：基材采用≥16mm厚E1级多层实木生态板,背板采用≥5mm中密度板制作,每个衣柜分为上下两层，衣柜上层内带￠22×1.2 ㎜不锈钢挂衣杆，并内置活动隔板一块。 （4）书柜及吊书架：基材采用≥16mm厚E1级多层实木生态板,均采用≥16 ㎜厚板制作，吊书架后方带≥60mm高挡条。（5）电脑桌(规格：1800×600×760 ㎜) a、桌面采用多层实木生态板,甲醛释放量达到国家E1级环保标准。桌面宽度600mm、厚度25mm、倒鸭嘴边，预留线缆空，其他均采用≧16㎜的厚的E1 级多层实木生态板板制作。 b、五金件：均采用优质五金配件。 c、抽屉锁：采用明锁暗挂。 d、封边条：采用≧1.5 ㎜厚的PVC 封边，无透胶、无凹陷、无压痕、无脱胶、无气泡。采用高温全自动机封。 e、桌面PP电线孔：方形或圆形； （6）爬梯 爬梯:40×20×1.2mm椭圆管，梯步加装320*95mm钢制冲压踏板厚度≧2.0mm表面嵌入夜光发光条。 （7）配套设施：学习椅 学习椅： a、椅架采用30×15×1.2 mm 椭圆管制作，塑料封头；酸洗、磷化、钝化，环氧聚酯热固粉末（环保一级）高压静电喷塑； b、坐板前宽420mm后面宽390mm，深度390mm，厚度≧25mm，靠板宽度420mm高度260mm，厚度≧25mm，有透气孔，材料：高密度聚乙烯（中空吹塑），椅架是环保，新型，可回收，可抽检。背板开孔，便于提拉移动。 c、背板开椭圆孔，便于提拉移动。 产品执行标准：符合 GB/T1951.2 《钢家具质量检验与质量评定》 GB/T3325 《金属家具通用技术条件》 GB/T3324 《木家具通用技术条件》 GB/T3328 《家具床类主要尺寸》 GB/T1951.1 《木质家具质量检验及质量评定》 GB/T1931 《木材含水率测定方法》 GB/T18584 《室内装饰材料木家具中有害物质限量》 GB/T18580 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T18583 《室内装饰材料胶粘剂中有害物质限量》 GB/T18581 《室内装饰材料、溶剂型木器涂料中有害物质限量》 |
| 2 | 教 室 课 桌 椅 | 2500 | 位 | 长1200mm×宽450mm×高760mm | 一套共二位含二把椅子(供2500人使用) | 材质描述： 1、桌面：采用≥25mm环保三聚氰胺饰面板，桌面面板白枫木色，带笔槽、杯槽、易清洁的特性； 2、课桌立柱：铝合金或钢材链接更稳固经久耐用； 3、课桌横脚：采用优质铝合金或钢材材料,无毛刺，无焊接表面经喷塑处理，四边圆角处理，钢架立脚采用插入式螺杆链接，脚掌两端带塑料调节脚垫。 4、桌面连接件: 采用优质铝合金或钢材材料无毛刺，无焊接表面经喷塑处理，四边圆角处理，桌面板材与连接件采用螺杆链接。 6、网兜：用自攻螺丝连接于桌面下，保证牢固不松动，承重不小于20KG。 7、前排挡板：前挡板环保中密度板面贴木纹饰面板,挡板高度300mm。 8、椅子: 采用钢制脚架，坐背板采用优质多层板。 9、工艺：钢材采用国家标准大厂钢材，钢管焊接要求：按GB/T3325-1995，CO2保护焊，镀铜焊丝，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。各钢件经酸洗磷化及抛丸机打砂除油除锈脱脂处理后，高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂，195-205 摄氏度高温固化。喷涂均匀，表面光泽度为≥80%，硬度＞0.4，冲击强度4N-M，附着力＞2 级，粉膜厚度20UM，硬度：经2H铅笔硬度试验后，漆膜应无刮破、擦伤现象。弯曲试验：经轴经2mm漆膜弯曲试验后，漆膜不应出现开裂或从底板上剥离。保证喷塑质量的稳定性和可靠性。 |

2、贵州经贸职业技术学院办公家具技术参数；

| 序号 | 办公家具名称 | 合计总数量 | 规格参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公桌 | 120 | 规格：长1600mm*宽800mm*高760mm 面材：采用≥0.6mm优质黑胡桃木皮，基材：采用大亚E1级板，密度在大于800KG/M3均符环保要求，实木封边，含水率≤105MG/L达到国家检测E1标准，甲醛释放量≤9mg/100g,符合国家环保总局颁布“境标新产品”技术HJBZ237-1999标准要求。油漆：采用著名品牌环保油漆，硬度大于2H，耐磨度高于3级。五金：采用优质五金配件。 |
| 2 | 办公椅 | 120 | 常规 材质：面料，优质PU环保皮饰面，耐磨、质感好。海绵：高密度海绵，木结构：实木框架 |
| 3 | 大茶几 | 16 | 规格：长1200mm*宽600mm*高450mm 材质：框架采用优质实木制作，表面处理为无害喷漆技术,保证不含对人体有害物质.其含水量小于9%，按人体工程学设计美观大方舒适。五金：采用优质五金配件。 |
| 4 | 三人沙发 | 16 | 尺寸常规 材质：框架采用优质实木制作，坐背板采用≥12mm厚优质多层板曲木板，表面处理为无害喷漆技术,保证不含对人体有害物质.其含水量小于9%，按人体工程学设计美观大方舒适。五金：采用优质五金配件。 |
| 5 | 单人沙发 | 16 | 尺寸常规 材质：框架采用优质实木制作，坐背板采用≥12mm厚优质多层板曲木板，表面处理为无害喷漆技术,保证不含对人体有害物质.其含水量小于9%，按人体工程学设计美观大方舒适。五金：采用优质五金配件。 |
| 6 | 文件柜 | 16 | 规格：长1850mm*宽860mm*高400mm 采用一级冷轧高强钢为基材，表面经除锈、酸洗、磷化、处理，。厚度0.8mm以上，经激光无缝焊接冲压成形，内置合理优化活动层板，使用方便。 |

补充说明及注意事项:

1、请勿随意修改“招标内容及技术要求”中的已有内容。若技术要求中标有或提及品牌/型号的，均为参考品牌/型号，品牌/型号没有指定，仅起到参考作用。投标人投标产品技术指标参数应达到或高于本次招标的技术参数，且满足技术要求中提及的资质、资格或相关证明材料的要求。

2、投标人（即供应商）在投标文件中必须提供所投产品资料及其他可考证的技术资料。技术资料以制造商公开发布的印刷资料或检验机构出具的检验或检测报告为准。若技术资料不完整或表述不清导致无法评审，后果由投标人自行承担

## 三、商务要求

## 1、交货时间或服务时间:合同签订后30日历天内完成供货并验收合格

## 2、质量标准：符合国家或行业相关质量标准。

## 四、评标办法

评标办法采用的评标方式：综合评分法

综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标供应商的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的得分。

23.2、评标因素：

本项目评标因素包括：投标报价、技术性能、商务条件等的承诺。

23.3、评标形式（采用以下具体步骤）

第一步：资格及符合性审查，初步选定入围投标商

由本项目评标委员会综合审查投标供应商资质是否符合招标文件的要求，符合者将作为有效标，并进入第二步评议。不符合，其投标作为无效标，不能进入第二步评议。

| 符合性检查 |
| --- |
| 序号 | 审查内容 |
| 1 | 符合性检查 | 满足招标文件要求的标记、签署及格式 |
| 2 | 商务符合性 | 交货时间或服务时间满足招标文件要求 |
| 审查结论（通过或不通过） |

第二步：评标原则及定标方法

- 评分细则及各项评标因素分值如下：

| 评审项目 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 报价情况 | 价格分的计算:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40×100%。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数。） | 40分 |
| 商务部分（25分） | 企业资信 | 1、业绩：由评委根据各投标方或生产商2014年至今所完成的学校类似学生公寓家具项目的业绩进行打分：每提供1份得0.5分，累计总分不超过8分；须附合同、中标通知书及验收报告，否则不得分。（提供证明材料的复印件加盖鲜章） | 8分 |
|  |  | 1、投标人所投产品获得中国质量认证中心颁发的《中国Ⅲ型环境产品声明评价证书》（1分） 2、生产商获得ISO9001：2000国际质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证证书 (证书中覆盖的产品必须包含：学生公寓家具，否则不得分)本项满分为1分，缺少一种证书或不符合要求的证书本项不得分。 3、生产商至少获得以下1种“中国环保产品认证（CQC）证书”（认证的产品名称含：校用金属公寓家具、金属校用教学家具），本项满分为2分，缺少证书或不符合要求的证书本项不得分。 4、投标人获得中国环境标志产品认证证书，认证产品范围包含公寓家具。投标人所投产品列入财政部、环保部公布第二十一期的《环境标志政府采购清单》内产品，并提供清单证明材料的得2分，缺少或不符合要求的本项不得分。 5、投标人连续3年获得国家工商总局颁发的“守合同 重信用”证书得1分。 | 7分 |
|  | 售后服务 | 1、售后服务分（6分） 在贵州省设有长期固定售后公司或分公司，得2分。（提供相关证明文件复印件加盖鲜章）。 根据供应商售后服务方案、售后服务响应时间、质保金承诺等等内容，由评委酌情计分，优4-3.1分，良3-1.1分，一般1-0分。 2、质保期：（4分） 最低质保期2年，每超过1年加一分，最多得4分 | 10分 |
| 技术部分（35分） | 设计与投标产品式样功能合理性设计 | 1、按招标文件规定承诺交货的得1分，每早1个日历日加0.5分，最多得5分。 | 5分 |
|  |  | 1、投标产品的品牌、式样、质量、功能、性能和适用性，货物工艺流程说明、加工设备情况等因素，结合市场和用户对货物品牌、质量、使用寿命的评价和反映等因素进行评价0-3分。 满意度高得3-2.1分，一般得2-1.1分，差得1.0-0分。 | 3分 |
|  | 检验报告 | 1.提供由省级或国家级质量监督检验机构出具的2017年至今符合国家标准的原材料检验报告（必须含有板材、胶水、漆的甲醛、苯含量合格检验报告），包括床厅、立柱、床换、卡扣式连接件、铝合金脚、缓冲铰链、缓冲滑轨、拉手、实木杉木板、塑粉、白乳胶、封边条、清漆、热熔胶检验报告，全部提供得5分，缺一项扣1分。（评审依据：评标时须提供原件备查得分，否则该项不予计分。） 2、提供省级或国家级质量监督检验机构出具的2016年至今符合国家标准的产品检验报告，包括公寓家具、办公桌、学生公寓椅子、学生公寓书柜、铝合金课桌椅全部提供计5分，缺一项扣2分，扣完为止。（评审依据：评标时须提供原件备查得分。否则该项不予计分。） | 10分 |
|  | 投标样品 | 1、提供实物样品：提供1个人位的中梯公寓床家具样品一套和课桌椅样品一套；提供完整的样品根据质量、结构、制造工艺、安全等优劣酌情打分，满分10分。优10-7.1分，良7-4.1分，一般4-0分。 （样品提供不全的，样品分为0分。） | 10分 |
|  | 对技术条款的响应程度 | 1、技术条款满足或优于招标文件技术要求的得3分，技术条款满足招标文件要求80%以上的得1-2分，对技术要求有一项负偏离的得0分。 | 3分 |
|  | 生产能力 | 所投产品如果能提供其中一项产品属于钢制和木制家具生产为一体企业:a.钢制生产线设备：至少提供冷弯成型机、剪板机、静电喷塑生产线、CO2焊(点焊)机、折弯机；b.木家具生产设备：至少提供全自动数控板材开料锯、直线封边机、6排钻。 以上设备除了酸洗磷化工艺流程池提供现场拍照图片外，还需提供环保部门颁发的排放污染物许可证和购置设备发票原件且发票单位名称必须和投标人单位名称一致，缺1项不得分。 | 4分 |

政府采购优惠政策：

1、投标文件中如有小型和微型企业产品， 对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除， 用扣除后的价格参与评审,参加政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)规定的《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

注：须附有相关主管部门（如中小企业行政管理部门、工信部开出的证明材料）出具的相关证明或营业执照直接注明等（监狱企业提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。）
    根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》， 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
     2、对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份（享受少数民族自治待遇的省份为：云南、贵州、青海的投标主产品（不含附带产品），享受政策性加分，即：评审时在总得分基础上加 3分，投标主产品按照不低于本采购项目预算金额 50%加以确定。

注：须提供其投标主产品原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇省份的证明材料，若提供的证明材料不能充分证明其投标主产品原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇省份的证明材料，则评审优惠不予考虑。

3、投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在总得分基础上，每一项加0.3分；如投标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加0.5分，最高不得超过2分。
    注： 须提供其投标产品属于最新一期“节能产品清单” 和“环保产品清单” 两个清单中产品的证明材料， 节能（环保） 清单中的产品有效时间以中国节能产品认证证书（中国环保产品认证证书） 有效截止日期为准。

（二）评标总得分计算方法：

评委按照以上评分办法对有效投标进行打分和汇总，投标人的最终得分为：各评委打分的算术平均值。

即：各投标人最终得分=评标委员会成员打分之和÷评标委员会成员人数

（三）排序原则：按评审得分由高到低顺序排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（四）中标原则：由评标委员会根据排序结果向采购人推荐前三位，第一中标候选人放弃中标或因不可抗力不能履行合同或不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。